## Slide 1: Projektseminar
Echtzeitsysteme
Matchbox
Alexander Späth
Clemens Chu
Dennis Hanslik
Tobias Averhage
Betreuer:
M.Sc. Geza Kulcsar

## Slide 2: Stand Zwischenvortrag
Simpler Wall-Follow kann entlang einer geraden Wand fahren
Tordurchfahrt mit fixer Geschwindigkeit und „raten“ der Position
Web-Interface zur Einstellung von Geschwindigkeit und Lenkung

## Slide 3: Weitere Schritte
Simpler Wall-Follow kann entlang einer geraden Wand fahren
Tordurchfahrt mit fixer Geschwindigkeit und „raten“ der Position
Web-Interface zur Einstellung von Geschwindigkeit und Lenkung
Verkehrszeichenerkennung
Car-to-Car-Kommunikation
Umbau um variabel auf Geschwindigkeiten zu reagieren
Kann auf Anweisung abbiegen
Kann auf Anweisung PID abschalten und geradeaus fahren
Kann Engstellen meistern
Auslagerung der Markererkennung
Korrekte Berechnung der Markerabstände und deren Bewegung
Geschwindigkeitsunabhängig

## Slide 4: Der Weg zu den Verkehrszeichen
Am Anfang waren die Tore:

## Slide 5: Der Weg zu den Verkehrszeichen
Zur Koordinierung per C2C folgten weitere:

## Slide 6: Der Weg zu den Verkehrszeichen
Und zum Schluss noch „Sicherheitsfeatures“:

## Slide 7: Car-to-Car
Stabile Netzwerkverbindung notwendig
Mindestens zwei Fahrzeuge notwendig
Lösung:
Test im Labor mit zwei „aufgebockten“ Fahrzeugen

## Slide 8: Video

## Slide 9: Ergebnis
Wagen regelt die Geschwindigkeit nach Wunsch des Nutzers/Nodes, aber nicht über die zulässige Höchstgeschwindigkeit hinaus.
Gefahrenstellen sind eindeutig identifizierbar und per C2C können Absprachen getroffen werden.
Routenplanung im Verkehrsnetz erfolgt per Zufall, aber auf Grundlage der Schilder.
Eine Route mit Toren kann durchfahren werden.

## Slide 10: Zukunft des Codes
Keine Veränderung der Hardware
  Wiederverwendbarkeit des Code
Modularer Aufbau in einzelne Nodes
  Austausch / Verbesserung einzelner Nodes

## Slide 11: Zukunft der Hardware
Ultraschall:
Bessere US-Sensoren notwendig
Mehr US-Sensoren notwendig
Kamera:
evtl. größerer Sichtbereich notwendig
Liniensensor:
Nicht verwendet, daher keine Empfehlung
Hallsensor:
Lieferte unpräzise Daten, daher nicht verwendet
Board:
- Ausreichend Rechenleistung. Kein Upgrade notwendig

## Slide 12: Fragen